## Slide 1: «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) Кафедра защиты информации Отчет производственной практике Тема: Основы сетевого исчисления
Научный руководитель: к.т.н.,доц. Ю.М. Монахов
Исполнитель: Студент гр.ИБ-120 С.А. Шишкин
Владимир 2023
Notes: Тема сетевое исчисление.

## Slide 2: Актуальность темы исследования
Перспективность сетевого исчисления заключается в том, что он позволяет решать задачи, которые являются сложными для других методик, так как оперирует с граничными оценками исследуемых характеристик, а не стремится получить их точные значения.
Теория NC обеспечивает глубокое понимание проблем, возникающих в сети при обслуживании потоков трафика, позволяет понять некоторые фундаментальные свойства работы механизмов обслуживания мультисервисного трафика.
Notes: Актуальность темы состоит в том, что сетевое исчисление позволяет решать задачи, которые являются сложными для других методик.
В результате изучения большого количества статей по сетевому исчислению можно сделать вывод, что тема Сетевое исчисления актуальна и является важной.

## Slide 3: Степень разработанности темы
Основоположником сетевого исчисления был профессор Калифорнийского университета Р.Л. Круз, он внес большой вклад в начало развитие сетевого исчисления.
Детерминированное сетевое исчисление изучали - K. Parekh and R. G. Gallager, S. Chang,
E. Wrege, E. W. Knightly, H. Zhang, and J. Liebeherr…
Стохатическое сетевое исчисление изучали -O. Yaron and M. Sidi, R. Boorstyn, A. Burchard, J. Liebeherr, and C. Oottamakorn…
Беспроводное сетевое исчисление изучали -M. Fidler, K. Mahmood and A. Rizk…

## Slide 4
Объект исследования: телекоммуникационные сети
Предмет исследования: Алгоритмы оценки задержек в сети на основе аппарата сетевого исчисления
Цель исследования: Поиск и анализ статей по сетевому исчислению
Задачи исследования:
Найти статьи по сетевому исчислению
Проанализировать статьи
Выделить главную информацию
Составить реферат

## Slide 5: Источники
Были проанализированы около 50 источников по сетевому исчислению по разным областям в сетевом исчислении.
Некоторые из найденных источников:
Про историю сетевого исчисления повествуется в статьях:Network Calculus. Theory and application A.V. Roslyakov Chair of Automatic Telecommunications, Povolzhskiy State ., СЕТЕВОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ NETWORK CALCULUS. ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Росляков А.В., Лысиков А.А., Витевский В.Д.
Стохастическое СИ: Jiang Y, Liu Y Stochastic Network Calculus. London: SpringerVerlag, 2008. , Росляков А.В., Лысиков А.А. Применение теории стохастических сетевых исчислений к анализу характеристик VPN , A Stochastic Network Calculus Yong Liu a, Chen-Khong Tham a, Yuming Jiang b, A Basic Stochastic Network Calculus Yuming Jiang Department of Telematics Norwegian University of Science and Technology, Unleashing the Power of Paying Multiplexing Only Once in Stochastic Network Calculus Anne Bouillard, Paul Nikolaus, Jens Schmitt
Детерминистическое СИ: Le Boudec J.-Y., Thiran P. Network Calculus: A Theory of Deterministic Queuing Systems for the Internet, Springer, LNCS, 2001., A. Bouillard, M. Boyer, and E. Le Corronc, Deterministic Network Calculus: From Theory to Practical Implementation. Wiley-ISTE
Маршрутизация QoS и VPN: Centralized QoS Routing Using Network Calculus for SDN-Based Streaming Media Networks SHENG ZHU1,2, ZHEN SUN1,2, YONG LU1,2, LIANMING ZHANG 1,2, YEHUA WEI 1,2, AND GEYONG MIN3, (Senior Member, IEEE), ITU-T Recommendation Y.1315. QoS support for VPN services – Framework and characteristics., Росляков А.В., Лысиков А.А. Применение теории стохастических сетевых исчислений канализу характеристик VPN)
Библиотека Nancy: Nancy: an efficient parallel Network Calculus library Raffaele Zippo, Giovanni Stea.
Notes: Проанализировав около 50 статей по сетевому исчислению для реферата были выбраны источники, в которых была основная информация по каждой области в сетевом исчислении.

## Slide 6: Сетевое исчисление
Ученые и практики по всему миру по-разному трактуют понятие сетевого исчисления.
Вот некоторые из определений:
Сетевое исчисление — это набор математических результатов, полученных в результате углубленного изучения сетей связи. (Centralized QoS Routing Using Network Calculus for SDN-Based Streaming Media Networks SHENG ZHU1,2, ZHEN SUN1,2, YONG LU1,2, LIANMING ZHANG 1,2, YEHUA WEI 1,2, AND GEYONG MIN3, (Senior Member, IEEE) )
Сетевое исчисление Network Calculus представляет собой теоретическую основу для определения граничных оценок, параметров качества, обслуживания заявок в пакетных сетях. (БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ СЕТЕВОГО ИСЧИСЛЕНИЯ (NETWORK CALCULUS) Кудрявцева Е.Н., Росляков А.В.)
Сетевое исчисление — это теория систем min-plus, которая позволяет эффективно выводить детерминистические оценки производительности для сетей очередей. (An End-to-End Probabilistic Network Calculus with Moment Generating Functions for Efficient Utilization of Independence∗ Markus Fidler)
Notes: Существует большое количество статей по сетевому исчислению. В основном это зарубежных авторов. В них авторы пишут про сетевое исчисление, про его направления, приводят примеры, определения

## Slide 7: Проблема в сетевом исчислении
Несмотря на появление новых приложений, остается нерешенной сложная и неизбежная проблема: обеспечение точного анализа сетей с помощью агрегированного мультиплексирования.
Теория предлагает эффективные методы для ограничения максимальных сквозных или локальных задержек. Однако, как показано в статье (J. B. Schmitt, F. A. Zdarsky, and M. Fidler. Delay bounds under arbitrary multiplexing: When network calculus leaves you in the lurch ... In Proc. of INFOCOM’2008, 2008.), эти границы могут быть далеки от точных значений worst case.
На данный момент были тщательно проанализированы только сеть с тремя потоками и тремя серверами, а также тандемная сеть под названием sink tree.
Notes: Также существуют различные проблемы в сетевых исчислениях, с которыми столкнулись Анн Буйяр, Эрик Тьерри в своей статье «Жесткие ограничения производительности при анализе наихудшего случая сетей прямой связи» и они предлагают различные пути решения их.

## Slide 8: Направления в сетевом исчислении
С момента создания теории сетевого анализа были развиты два ее направления: детерминистическое и стохастическое.
Теория детерминистического NC (DNC) используется при изучении сетей, обеспечивающих детерминистические гарантии обслуживания для входящих потоков пакетов.
Стохастическое сетевое исчисление (SNC) является расширением сетевого исчисления, которое учитывает статистический выигрыш от мультиплексирования путем замены детерминистических границ статистическими.
Network Calculus. Theory and application A.V. Roslyakov )
Notes: Сетевое исчисление бывает детерминистическое и стохастическое. Есть даже статьи посвященные одному из двух направлений. В статье «Сетевое исчисление. Теория и применение» А.В. Росляков написал, что Детерминистические модели NC, в отличие от стохастических моделей, проще и понятнее для восприятия.

## Slide 9: Сетевое исчисление.VPN
Модели сети VPN на основе DNC и SNC могут быть совместно использованы для определения границ сквозных характеристик QoS при определении оператором оптимального маршрута на этапе планирования VPN.
DNC можно использовать в случае, если клиенту необходимы строгие гарантии QoS и нарушение их очень критично (например, в корпоративных сетях банков, сетях связи спецслужб).
SNC подойдет в случае, если клиенту не важны нарушения гарантий QoS (например, если клиент планирует использовать VPN сеть для передачи некритичных данных, для выхода в сеть Интернет и т.п.)
Notes: Теория NC была использована в одной рекомендации для моделирования входящего потока и работы узла VPN. На основе этого подхода в статье [Ле Будек Ж.-Ю., Тиран П. Сетевое исчисление: Теория детерминированных систем массового обслуживания для Интернета] было предложено использовать теорию NC также для решения
задач оптимального планирования VPN.

## Slide 10: Сетевое исчисление. Основные определения
Операции свертки min-plus и свертки двух функций.
• Определение 1 (Свертка с минусом и свертка без свертки). Минимальная свертка двух функций x(t) и y(t) определяется как
• z(t) = (x ⊗ y)(t) = inf s∈[0,t][x(t − s) + y(s)]
и минимальная плюс де-свертка в виде
• z(t) = (x ⊘ y)(t) = sup s∈[0,∞) [x(t + s) − y(s)].
Две величины, а именно отставание и задержка, как определено ниже, представляют особый интерес в контексте сетей и сетевых приложений.
(An End-to-End Probabilistic Network Calculus with Moment Generating Functions for Efficient Utilization of Independence Markus Fidler )
Notes: Основой сетевого исчисления являются свертка min-plus и свертка min-plus, где операции min-plus вытекают из соответствующих классических операций, заменяя сложение вычислением минимума и умножение сложением.

## Slide 11: Основные определения
• Определение 1 (Отставание и задержка).
Рассмотрим сетевой элемент без потерь с входом F (t) и выходом F'(t). Отставание в момент времени u равно
• b(u) = F (u) − F'(u).
Предположим, что данные подаются в последовательности поступления. Задержка в момент времени u равна
• d(u) = inf[t ≥ 0 : F (u) ≤ F'(u + t)].
В контексте сетевого исчисления кривые прибытия и обслуживания играют важную роль в характеристике прибытия трафика и предлагаемых услуг.
Кривые прибытия представляют собой верхние границы входных и выходных данных элементов сети.
Notes: В «Сравнение различных классов кривых обслуживания в сетевом исчислении» авторов Анн Буйяр * Лоран Жухе** Эрик Тьерри** писали, что
В сетевом исчислении есть два вида объектов: реальные перемещения данных и ограничения, которым удовлетворяют эти перемещения

## Slide 12: Основные определения
Определение 2 (Кривые прибытия и обслуживания). Возрастающая функция α(t) с α(t) = 0 при t ≤ 0 представляет собой кривую прибытия для транспортного потока с кумулятивной функцией прибытия F (t), если для всех t ≥ 0 и для всех u ≥ t
• α(t) ≥ F (u) − F (u − т).
Сетевой элемент с входной функцией прибытия F (t) и выходной функцией прибытия F '(t) предлагает кривую обслуживания β(t) с β(t) = 0 для t ≤ 0, если для всех t ≥ 0
• F'(t) ≥ (F ⊗ β)(t).

## Slide 13: Функции и операции NC
Основной целью сетевого исчисления является анализ производительности сетей связи. Потоки и услуги в сети моделируются с помощью неубывающих функций t7→ f (t), где t - время, а f (t) - объем данных.
Существуют различные модели в зависимости от того, принимает ли t (соответственно f (t)) дискретные или непрерывные значения, например, в N или R+.
В сетевом исчислении необходимо различать два вида объектов: реальные перемещения данных и ограничения, которым удовлетворяют эти перемещения
(Comparison of different classes of service curves in Network Calculus Anne Bouillard ∗ Laurent Jouhet ∗∗ ́ Eric Thierry )
Notes: В настоящее время сетевое исчисление широко используется для расчета характеристик больших и малых вычислительных сетей, при этом особое значение сетевое исчисление имеет для систем повышенного риска эксплуатации

## Slide 14: Модель системы сетевого исчисления
NC моделирует сеть как ориентированный граф, называемый граф серверов. Сервер предлагает буфер для постановки в очередь входящего запроса (данных) и служебный ресурс (пересылка данных).
Данные вводятся в сеть потоками. Предполагаются одноадресные потоки с одним исходным сервером и одним приемным сервером, а также фиксированный маршрут между ними. Потребность в пересылке потоков характеризуется функциями, кумулятивно подсчитывающими их данные,
(Network Calculus with Flow Prolongation A Feedforward FIFO Analysis enabled by ML Fabien Geyer Alexander Scheffler Steffen Bondorf)

## Slide 15: Отличие сетевого исчисления.
Важное отличие сетевого исчисления от классических, более распространенных и отработанных методик теории очередей – работа с детерминистическими (регулярными) ограничениями на потоки и на обслуживание, а не с их стохастическими моделями. Поэтому и результаты автоматически получаются в виде ограничений (максимальных значений).
Работа с ограничениями имеет ряд преимуществ. Детерминистические ограничения на входящий поток позволяют работать с неопределенным входящим потоком. Это оказывается полезным в случае, если распределение входящего потока неизвестно или имеет сложный вид.
(О ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ И СЕТЕВОМ ИСЧИСЛЕНИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ Байбулатов А.А. )

## Slide 16: Анализ сетевого исчисления
Анализ NC направлен на вычисление оценки наихудшей задержки, с которой сталкивается конкретный поток интересов на своем пути. Алгебраический анализ делает это, выводя (минимальный, плюс)-алгебраический член, который ограничивает задержку. Кривые обслуживания на пути являются общими для всех потоков, пересекающих соответствующий сервер, но кривая прибытия известна только на исходном сервере соответствующего потока.
Чтобы вывести из такой модели конечную задержку интересующего потока, анализ NC основан на (min, plus) -алгебраических манипуляциях с кривой.
(Network Calculus with Flow Prolongation A Feedforward FIFO Analysis enabled by ML Fabien Geyer Alexander Scheffler Steffen Bondorf)

## Slide 17: Анализ алгебраического сетевого исчисления. Основные теоремы
Теорема 1(Границы производительности): рассмотрим сервер s, который предлагает кривую обслуживания β. Предполагаем, что поток f с кривой прибытия α пересекает сервер. Тогда получаются следующие оценки производительности для f, ∀t ∈ R+:

## Slide 18: Анализ алгебраического сетевого исчисления. Основные теоремы.
Теорема 2(Кривые остаточного обслуживания для мультиплексирования FIFO): Пусть поток f имеет кривую прибытия α. Гарантированное остаточное обслуживание на сервере FIFO s, обслуживающем f, ограничено бесконечным набором кривых обслуживания
где 1{условие} обозначает тестовую функцию (1, если условие истинно, 0 в противном случае), а [g(x)]↑ = sup0≤z≤x g(z) - неубывающее замыкание g(x), определенное при положительных действительных значениях ∈ R+ 0. Свободный параметр θ отражает потенциальное влияние мультиплексирования FIFO без необходимости уже знать другие потоки в s.

## Slide 19: Анализ NC FIFO
Анализ NC FIFO: Анализ NC FIFO широко использует теорему 2, ставя задачу установить все взаимозависимые параметры θ для наилучшей возможной границы. Анализ наименьшей верхней границы задержки, преобразует алгебраический член NC с его параметрами θ в формулировку LP. Преобразование ограничено обслуживанием корзины токенов и поступлениями с задержкой скорости. Первоначально, Наименьшая Верхняя Задержка

## Slide 20: Циклический перебор дефицита (DRR). Взвешенный циклический перебор (WRR)
Циклический перебор дефицита (DRR) — это широко распространенный алгоритм планирования, который обеспечивает справедливую очередь с пакетами переменной длины.
Взвешенный циклический перебор (WRR) — это алгоритм планирования, который часто используется для планирования задач или пакетов в системах реального времени или сетях связи.
(Interleaved Weighted Round-Robin: A Network Calculus AnalysisSeyed Mohammadhossein Tabatabaee,Jean- Yves Le Boudec Marc Boyer )
(Deficit Round-Robin: A Second Network Calculus Analysis Seyed Mohammadhossein Tabatabaee, Member, IEEE, and, Jean-Yves Le Boudec, Fellow, IEEE )

## Slide 21: Библиотека Nancy.
Nancy - единственная библиотека с открытым исходным кодом, которая реализует операторы, работающие с произвольными кусочно- линейными функциями (в отличие от только вогнутых / выпуклых), а также для реализации некоторых из них (например, субаддитивное замыкание и композиция функций).
Nancy позволяет исследователям вычислять результаты ЧПУ, используя простой синтаксис, который соответствует алгебраическому. Более того, он разработан с учетом вычислительной эффективности: он использует интеллектуальное представление данных, использует наследование для обеспечения более быстрых алгоритмов, когда они доступны (например, для определенных подклассов функций), и он изначально параллелен, что позволяет использовать преимущества многоядерного оборудования.
(Nancy: an efficient parallel Network Calculus libraryRaffaele Zippo, Giovanni Stea )

## Slide 22: Библиотека Nancy
Функция в NC часто представляет объем данных, наблюдаемых в сетевом элементе до момента времени t.
Соответственно, называют абсциссу -”временем”, а его ординату -” данными”.
Библиотека Nancy предоставляет богатые классы, которые позволяют моделировать, манипулировать и выполнять вычисления с помощью кусочно-аффинных функций UPP.
Свойство UPP гласит, что:
• f (t + k · d) = f (t) + k · c∀ | t ≥ T, ∀k ∈ N

## Slide 23: Пример псевдопериодической кусочно-аффинной функции f и ее представления Rf

## Slide 24: Библиотека Nancy
Библиотека Nancy будет распараллеливать следующее:
• агрегированные операторы, такие как агрегированная свертка большого набора кривых;
• большие наборы независимых задач.
Библиотека позволяет точно настраивать используемые алгоритмы с помощью параметра settings, который можно использовать, чтобы избежать неоптимальных настроек, таких как неправильное использование распараллеливания.

## Slide 25: Основные реализованные операторы min и max-plus
• Минимум и максимум;
• Сложение и вычитание. Последний может вычислять как A(t) − B(t), так и [A(t) − B(t)]+ = max{A(t) − B(t), 0} (по умолчанию);
• (минимум плюс) Свертка и деконволюция;
• Вертикальная и Горизонтальное отклонение;
• MaxPlusConvolution и MaxPlusDeconvolution;
• Нижний и верхний параллелепипед;
• Суб- и супераддитивное раскрытие;
• Композиция, т.е. h(t) = f (g(t))1.

## Slide 26: Выводы
•Сетевое исчисление Network Calculus становится универсальной методологией анализа различных систем и сетей массового обслуживания. Перспективность данного подхода заключается в том, что он позволяет решать задачи, которые являются сложными для других методик, так как оперирует с граничными оценками исследуемых характеристик, а не стремится получить их точные значения.
• Достигнутые успехи в теории NC позволяют прогнозировать, что пройдет определенное время и перечисленные выше нерешенные теоретические и практические задачи, и проблемы найдут свое эффективное разрешение.
(О ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ И СЕТЕВОМ ИСЧИСЛЕНИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ Байбулатов А.А.)

## Slide 27: Выводы
Наряду с успехами, достигнутыми в сетевом исчислении, остаются
вопросы и проблемы, которые все еще остаются открытыми для
решения в следующих областях:
1. Топология сети
2. Параллельные системы
3. Беспроводные системы
4. Трансформация транспортных потоков.
5. Точность граничных оценок
6. Конечные буферы.
(Network Calculus. Theory and application A.V. Roslyakov)

## Slide 28: Заключение
Теория Сетевого исчисления обеспечивает глубокое понимание проблем, возникающих в сети при обслуживании потоков трафика. Их использование позволяет понять некоторые фундаментальные свойства работы механизмов обслуживания мультисервисного трафика, таких, как архитектура управления ресурсами IntServ (интегрированное обслуживание), оконное управление потоком (window flow control), планировщики пакетов, формирователи трафика. Модульность и масштабируемость делает ее ценным инструментом анализа сложных систем и сетей.
Сетевые модели могут быть широко использованы на всех отечественных предприятиях при разработке как долгосрочных, так и текущих планов. Сетевое планирование позволяет не только определять потребность различных производственных ресурсов в будущем, но и координировать их рациональный расходов настоящем. С помощью сетевых графиков можно соединить в единую систему все материальные, трудовые, финансовые и многие другие ресурсы и средства производства и в идеальных (планируемых), и в реальных (существующих) экономических условиях